BISTRO CL 142

(GAME PLUS M/KLOR)

Strona 1/1 nr karty:						          data: 27 czerwiec 2011

PRODUKT			płynny środek do mycia w zmywarkach z zawartością chloru

ZASTOSOWANIE	BISTRO CL 142 zalecany jest do stosowania w profesjonalnych zmywarkach z automatycznym dozowaniem. Jest skuteczny zarówno przy wodzie miękkiej (<10odH) jak i średnio twardej (10-20odH).

Nie należy stosować środka do mycia ręcznego.

WŁAŚCIWOŚCI	BISTRO CL 142 jest produktem silnie alkalicznym  zawierającym chloru. Może być stosowany do czyszczenia: szkła, porcelany, elementów z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej.

SPOSÓB STOSOWANIA

I DOZOWANIE:	Dawka, temperatura i czas procesu mycia uzależniony jest od zadania, twardości wody i stopnia zabrudzenia.

Miękka woda: 1-3g/l

Średnio twarda woda: 3-5g/l

Twarda woda: 5-7g/l

DANE:				gęstość właściwa	1,23kg/l

pH (rozcieńczony r-r)	13 (1%)

pH (koncentrat)		14

op.kanistry     24kg

MIARECZKOWANIE: 		1. przygotować 10ml roztworu

2. dodać 3-4 krople fenoloftaleiny

3. miareczkować 0,1N HCl aż do odbarwienia

4. przeliczyć zgodnie ze wzorem:

Zużycie ml HCl x 0,37 = stężenie roztworu użytkowego

MAGAZYNOWANIE:	Przechowywać w zamkniętym oryginalnym pojemniku, z dala od  żywości, leków, pasz itp.  Przechowywać z dala od produktów kwaśnych i innych środków myjących.

WARUNKI BEZPIECZNEGO

UŻYTKOWANIA:	Powoduje poważne oparzenia. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu / twarzy.